## Slide 1
提 纲
实验1.计算机辅助电路仿真技术
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 2: 实验1 计算机辅助电路仿真技术
Proteus：一种EDA工具
  原理图布图
  电路仿真功能强大
  单片机与外围电路协同仿真
  PCB设计平台
本学期实验课的预习中用于仿真
https://blog.csdn.net/weixin_43772810/article/details/121993865

## Slide 3
  例：用74LS197构成16进制计数器，利用Proteus仿真，观察输出波形
    选择器件
      74LS197
      信号源（周期方波）
      电源
      接地
    连线
    利用虚拟仪表分析电路
      电压表
      逻辑分析仪
      示波器
实验1 计算机辅助电路仿真技术

## Slide 4
基于74LS197的16进制计数器
MR: 清零端
PL：置数端
实验1 计算机辅助电路仿真技术

## Slide 5
高电平
高电平

## Slide 6
实验1 计算机辅助电路仿真技术

## Slide 21: 练习：
在Proteus环境下完成基于74LS197的十六进制计数器的设计，观察并记录CLK1，Q0、Q1、Q2和Q3的波形，分析波形是否符合十六进制计数器的逻辑关系。
使用Proteus仿真软件动态测试74LS00(与非门)、74LS08 (与门) 、74LS20 (与非门) 、74LS86(异或门)，利用虚拟逻辑分析仪和虚拟示波器观察门电路芯片的输入、输出引脚的波形，并将仿真结果与各芯片的真值表进行对照。
实验1 计算机辅助电路仿真技术

## Slide 23: 实验2. 数字电路实验环境
实验箱
VCC
GND

## Slide 25: 示波器
示波器是利用示波管内电子射线的偏转，在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。
  模拟示波器
  数字示波器
示波器的特定
  能显示电信号的波形；
  能测量电信号的幅度、周期、频率和相位等；
  测量灵敏度高、过载能力强；
  输入阻抗高
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 26: 模拟示波器工作原理
示波器将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像，显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
模拟示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 27: 数字存储示波器
信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样，存储其数字化信号。
利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理，得到信号的波形及其参数，并由示波器显示，实现模拟示波器功能。
测量精度高，还可以存储和调用显示特定时刻信号。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 28
  显示波形时，亮度不宜过亮
  尽量在屏幕的中心区域进行波形观察
  被测信号电压的数值不应超过示波器允许的最大输入电压
  调节各种开关、旋钮时，不要过分用力
  探头和示波器应配套使用不能互换
示波器的使用注意事项
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 29
编号 | 说明 | 编号 | 说明
1 | 测量菜单软键 | 13 | 电源键
2 | LCD | 14 | USB HOST 接口
3 | 逻辑分析仪控制键[1] | 15 | 数字通道输入接口[1]
4 | 多功能旋钮 | 16 | 水平控制区
5 | 功能菜单键 | 17 | 功能菜单软键
6 | 信号源[2] | 18 | 垂直控制区
7 | 导航旋钮 | 19 | 模拟通道输入区
8 | 全部清除键 | 20 | 波形录制/回放控制键
9 | 波形自动显示 | 21 | 触发控制区
10 | 运行/停止控制键 | 22 | 外触发输入端
11 | 单次触发控制键 | 23 | 探头补偿器输出端/接地端
12 | 内置帮助/打印键 | —— | ——
MSO2000A&DS2000A

## Slide 30
  CH1、CH2：模拟输入通道。2 个通道标签用不同颜色标识，并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任一按键打开相应通道菜单，再次按下关闭通道。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 36
第一步
第二步: 旋转选择信源，确定后按下

## Slide 38: 练习
1. 在实验箱上测试74LS197接成的十六进制计数器，利用示波器/逻辑分析仪观察计数器的输出波形，记录、验证波形。
2. 利用实验箱上的器件动态测试74LS08、74LS20和74LS86，并将测试结果与实验1的测量结果对比。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 39
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 40: 万用表
可测多种电量的多量程电工测量仪表；
测电阻
测电流
测电压
…
V档：测电压，红“＋”，黑“－”；V-用于测量直流电压；V~用于测量交流电压；
A档：测电流，串联入电路，电流从红表笔流入，从黑表笔流出；注意不能将电流表直接接在电源的“＋”、“－”之间；
Ω档：测电阻，此时万用表使用内部电源，黑表笔对应高电势，红表笔对应低电势。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 41: 注意事项
使用前调零；
注意万用表面板插孔的极性；
量程转换开关必须拨在需测档位置；
测直流电压、电流时，正负端应与被测的电压、电流正负端相接，测电流时须将表串接入电路；
注意所测电量是交流还是直流；
测电阻，需要先将表笔短路并“调零”，以确保测量的准确性；
表盘上有多条标尺，要根据不同的被测量来读数；
每次测量完毕，将转换开关拨到交流电压最高档。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 43
直流电压测量
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 44
直流电流测量
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 45
二线电阻测量
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 46: 直流稳压电源
将交流电转变为稳定的、输出功率符合要求的直流电
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 47: 稳压电源使用方法
可调电源作为稳压源使用
  将稳流调节旋钮顺时针调节到最大
  打开电源开关
  调节电压输出至所需值
可调电源作稳压电源使用时，任意限流保护值的设定
  打开电源；
  调节电流旋钮向正上方；
  调节电压旋钮至5.7V；
  将稳流输出调节旋钮逆时针调至最小；
  短接正、负端输出；
  顺时针调节稳流输出调节旋钮，使输出电流等于所要设定的限流值（例如500mA）；
  解除电源正负极之间的短接。
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 48: 稳压电源使用注意事项
避免电源正负端短路
输出电压正极接负载正端、输出电压负极接负载负端
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 49: 函数信号发生器
一种能够产生多种波形的信号发生器
可产生：正弦波、方波、三角波
输出电压大小和频率可以调节
1
.
电源键
2
. USB Host
3
.
菜单软键
.
4
菜单翻页
5
. CH
1
输出端
6
. CH
1
同步输出端
2
7
. CH
输出端
8
. CH
2
同步输出端
.
10
频率计
.
11
数字键盘
9
.
通道控制区
.
12
旋钮
13
.
方向键
.
14
波形选择区
15
.
模式选择区
16
.
返回上一级菜单
17
.
快捷键
/
辅助功能键
. LCD
18
显示屏
实验2. 数字电路实验环境

## Slide 50: 函数信号发生器使用方法
打开电源
选择所需产生的信号波形
选择所需信号的频率
视需要调节输出幅度或信号直流分量
视需要调节占空比
TTL输出：输出TTL方波或脉冲波，信号高低电平固定，分别为5V和0V
实验2. 数字电路实验环境